## Slide 1: 電動ラジコンショベル構想

## Slide 2: ハードウェア
ＩＭＵ
カメラ
接続容易化
モータ直駆動 or
電動シリンダ駆動
各部品は
ＣＮＣ or 3Dプリンタ で製作
ラズパイ
スリップリング
アタッチメントを用意

## Slide 3: システム図
メインＣＰＵ
（ﾗｽﾞﾊﾟｲ3）
センサ(IMU,GPSなど)
LiFeバッテリ(12V)
ｽﾘｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ×3
ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ×2
USB-ｼﾘｱﾙ
変換器
DC/DCコンバータ(5V3A出力)
12V
USB
ｼﾘｱﾙ通信
ﾊﾞｹｯﾄ/ｱｰﾑ/ﾌﾞｰﾑ用
走行用
旋回用
ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ×1
スマホ
（操作アプリ）
WiFi or
Bluetooth
5V
ｼﾘｱﾙ通信
ｼﾘｱﾙ通信
分配
ﾗｽﾞﾊﾟｲ用ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ基板
に実装する

## Slide 4: コントローラ
スマホ
VR＋ジョイスティック
STEP1
STEP2

## Slide 5: シミュレータ
モデル作成／動作
STEP1
STEP2
各コントローラとの連携

## Slide 6: ソフトウェア
モーション作成
画像処理/認識
経路生成/追従
マシンガイダンス
協調作業/集団知能
自動掘削/積込み
ファームウェア
・モータ制御
・センサ値受信
・無線通信
STEP1
STEP2
STEP4
STEP3

## Slide 7: モータ制御
モータ | 動作要求 | 制御方法 | 備考
ブーム | 動作指令中に継続回転 ＋限界角度で停止 | 検討中 | 
アーム | ↑ | 検討中 | 
バケット | ↑ | 検討中 | 
旋回 | 動作指令中に継続回転 | 速度制御 | KONDOサーボの 無限回転モード使用
走行 | ↑ | 速度制御 | KONDOサーボの 無限回転モード使用
案①：微小角度制御
動作指令受信中のみ微小目標角度を継続送信する。
目標角度を調整すれば疑似的に速度制御可能。回転と停止を繰返すので発振的になる。
案②：限界角度制御
動作指令受信中のみ限界角度を継続送信する。滑らかに動作可能。
指令停止または限界角度時に、現在角度を送信し停止させる。(可能？)
案③：速度制御
滑らかに動作可能だが、構造的に無限回転できないので動作中の現在角度取得必須。
停止時はフリーとなるので、摩擦等で姿勢維持必要。

## Slide 8: スケジュール
 |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ﾊｰﾄﾞｳｪｱ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
回路 | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ｺﾝﾄﾛｰﾗ | ｽﾏﾎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ｼﾐｭﾚｰﾀ | 作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | VR連携 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ｿﾌﾄｳｪｱ | ﾌｧｰﾑｳｪｱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ﾓｰｼｮﾝ作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 画像認識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10/11 ﾗｽﾞﾊﾟｲｺﾝﾃｽﾄ
10/31 ものづくり文化展
最終調整
マイルストーン
(リスケジュール)
*赤文字は10月必達

## Slide 9: 参考情報

## Slide 10: 各コンポーネント情報
コンポ名 | 製品名 | 価格 | 製品情報リンク | 備考
メインCPU | Raspberry Pi 3 Model B+ | \6,000 | リンク | 
バッテリ | ROBOﾊﾟﾜｰｾﾙF3-2100(Li-fe) | \4,500 | リンク | 
サーボモータ | KRS4031HV ICS | \5,000×6 | リンク | 
スリップリング | RC402-L16A-16SP | \2,000 | リンク | 
USB-ｼﾘｱﾙ変換器 | Dual USBアダプターHS | \6,000 | リンク | 
ICS変換器 | ICS変換基板 | \1,800 | リンク | 使用しない予定

## Slide 11: 外形寸法
ＰＣ３０ＭＲ－５の１／９スケール
PC30MR-5カタログへのリンク

## Slide 12: Fusion360アカウント
福田 | nkjyb429@yahoo.co.jp
銭 | inami54321@gmail.com
篠崎 | h.shinozaki0405@gmail.com
三神 | kakkou666@gmail.com
村上 | 
大栗 | 
瀬川 | 
橋崎 |